Лабораторная работа №3
Решение системы точечных вихрей методом Рунге-Кутты (OpenMP, MPI)
Решалась следующая система дифференциальных уравнений:
left lbrace stack { acute {{x} rsub {i} =- {1} over {2π} sum from {j≠i} {{{ω} rsub {j} ( {y} rsub {i} - {y} rsub {j} )} over {{left ({x} rsub {i} - {x} rsub {j} right )} ^ {2} + {( {y} rsub {i} - {y} rsub {j} )} ^ {2}}}} # {y} rsub {i} = {1} over {2π} sum from {j≠i} {{{ω} rsub {j} ( {x} rsub {i} - {x} rsub {j} )} over {{left ({x} rsub {i} - {x} rsub {j} right )} ^ {2} + {( {y} rsub {i} - {y} rsub {j} )} ^ {2}}} } right none
Здесь i, j=1..n; {ω} rsub {j} – заданные константы.
При этом использовался метод Рунге-Кутты 4-го порядка с распараллеливанием вычисления правой части системы. Распараллеливание осуществлялось с использованием OpenMP и MPI – на каждом узле вычисления в нескольких потоках, что обеспечивала соответствующая директива OpenMP, а потом данные агрегировались и пересылались между узлами с помощью функции MPI_Allreduce:
void f(int n, int k, int sz, double * arg, double * res, double * omega){
double * x = arg;
double * y = arg + n;
double * rx = res;
double * ry = res + n;

int cluster_size = n / sz + ((n % sz) != 0);
int cluster_beg = std::min(n - 1, k * cluster_size);
int cluster_end = std::min(n, (k + 1) * cluster_size);

#pragma omp parallel for
for(int j = cluster_beg; j < cluster_end; ++j){
for(int i = 0; i < j; ++i){
double dx = x[i] - x[j];
double dy = y[i] - y[j];
double m = omega[j]/(dx*dx + dy*dy);

rx[i] += dy * m;
ry[i] += dx * m;
}
for(int i = j+1; i < n; ++i){
double dx = x[i] - x[j];
double dy = y[i] - y[j];
double m = omega[j]/(dx*dx + dy*dy);

rx[i] += dy * m;
ry[i] += dx * m;
}
}

#pragma omp parallel for
for(int i = 0; i < n; ++i){
rx[i] *= c_m1_2pi;
ry[i] *= c_1_2pi;
}

MPI_Allreduce(MPI_IN_PLACE, res, 2*n, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, MPI_COMM_WORLD);
}

Ниже приведён код функции, осуществляющей сам метод (она не распараллеливалась):
void rk(int n, int k, int sz,
int n_iter, double h,
double * p, double * w, double ** res_p){
double h_2 = h * 0.5;
double h_6 = h / 6.;
int n2 = n * 2;
size_t vsz = n2 * sizeof(double);

*res_p = new double[n2 * n_iter];
double * r = *res_p;
double * k1 = new double[n2 * 4];
double * k2 = k1 + n2;
double * k3 = k2 + n2;
double * k4 = k3 + n2;
double * temp = new double[n2];

memset(r, 0, vsz * n_iter);
memcpy(r, p, vsz);

for(int i = 1; i < n_iter; ++i){
memset(k1, 0, vsz * 4);

double * r_cur = r + i * n2;
double * r_prev = r + (i - 1) * n2;

f(n, k, sz, r_prev, k1, w);

for(int j = 0; j < n2; ++j)
temp[j] = r_prev[j] + h_2 * k1[j];
f(n, k, sz, temp, k2, w);

for(int j = 0; j < n2; ++j)
temp[j] = r_prev[j] + h_2 * k2[j];
f(n, k, sz, temp, k3, w);

for(int j = 0; j < n2; ++j)
temp[j] = r_prev[j] + h * k3[j];
f(n, k, sz, temp, k4, w);

for(int j = 0; j < n2; ++j)
r_cur[j] = r_prev[j] + h_6 * (k1[j] + k4[j] + 2 * (k2[j] + k3[j]));
}

delete[] k1;
delete[] temp;
}

Ниже приведены таблица и график, иллюстрирующие время выполнения программы. Здесь N=3000, {N} rsub {iter} =1000, h=0,01 .
#	{N} rsub {nodes}	Время выполнения
1	1	141
2	4	66
3	8	50
4	16	40

Ниже приведен график при N_iter = 4000, при использовании только MPI.